## Slide 1
غرزة الكفافة

## Slide 2
تعريفها
غرزة الكفافة
من غرز الخياطة التي تنفذ على ظهر القماش من الداخل , و لها أنواع عديدة منها الظاهر و المخفي .
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة

## Slide 3
استعمالات غرزة الكفافة
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
تستخدم في تثبيت ثنيّات أطراف الملابس و المفارش

## Slide 4
نشاط 1
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
غرزة الكفافة من الغرز المستخدمة في تنظيف حافات القماش , ما صحة العبارة السابقة ؟ برّري إجابتك ؟
أ
العبارة صحيحة , لأنها تستخدم في تثبيت ثنيات أطراف الملابس و المفارش .

## Slide 5
إعداد تنفيذ الغرزة :
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
تجهيز الأدوات و الخامات اللازمة
ب
يُثنى طرف القماش إلى الداخل بمقدار (1 سم ) يتناسب مع الثنية , و يُكوى ثم تُثنى الثنية الأصلية حسب العرض المطلوب , ثم تُكوى و بعدها يسرج بغرزة السراجة ( لون خيط الغرزة مخالف للون القماش )
ج
ينظم خيط بلون القماش بإبرة رفيعة .

## Slide 6
تجدنا في جوجل

## Slide 7
1
طريقة تنفيذ الغرزة :
يُثبت طرف الخيط في الثنية بدءاً من جهة اليمين , ثم تعمل غرزة صغيرة فوق سن الإبرة مباشرة في النسيج من خيط إلى خيطين منه
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
2
تُدخل الإبرة بين طبقتي الثنية بالبعد المطلوب , و ليكن ( نصف سنتيمتر ) تقريباً, ثم تُخرج الإبرة و يُشدّ الخيط
3
يُكرر العمل بنفس المسافات للحصول على غرز غير ظاهرة من ظهر القطعة أو من الوجه .
4
يُثبت الخيط بغرزة التثبيت , و تُزال غرزة السراجة من الثنية بعد الانتهاء من عمل الغرزة .

## Slide 8
نشاط 2
قدّمي نصائح لا بد من اتباعها قبل البدء بتنفيذ غرزة الكفافة للحصول على منتج متقن و نظيف .
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
الحرص على نظافة اليدين و مكان العمل .
ب
اختيار الإبرة و لون الخيط المناسبين للقماش
ج
تعلّم تنفيذ الغرزة على قماش صغير قبل تنفيذها على المنتج .

## Slide 9
ما النتائج المترتبة على ترك مسافات واسعة في غرزة الكفافة؟
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
سيؤدي ذلك إلى انفكاك الغرزة و تشوه منظر العمل .

## Slide 10
الكفافة الظاهرة :
الطريقة :
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
نتبع نفس خطوات العمل السابقة في الكفافة المخفية , بفارق بسيط هو أن الإبرة لا تختفي داخل الثنية أثناء الانتقال من غرزة إلى أخرى , إنما تدخل مخترقة الثنية بميل خفيف , و تخرج بعد خيطين من الثنية.

## Slide 11
انتهى الدرس