## Slide 1
غرزة المكينة اليدوية

## Slide 2
تعريفها
غرزة المكينة اليدوية ( النباتة )
من أمتن غرز الخياطة اليدوية, و تشبه غرزة المكينة اليدوية في شكلها من وجه القماش أما من الخلف فتشبه غرزة الفرع . و تسمى المكينة اليدوية بغرزة النباتة .
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
-
وتسمى بذلك : لأنها تشبه النبتة في أن غرزها متصلة و كذلك من الخلف فإنها تشبه غرزة الفرع البسيط .

## Slide 3
استعمالات غرزة المكينة اليدوية
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
تثبيت طبقتين من القماش ( في الأقمشة الرقيقة . أو عند عدم توفر مكينة الخياطة ).
ب
خياطة الأقمشة الرقيقة المشغولة بالخرز أو التي يصعب معها استخدام مكينة الخياطة
ج
تركيب السحابات في أقمشة السهرة و الأقمشة الغالية الثمن .

## Slide 4
ما نوع الخيط المستخدم في غرزة المكينة اليدوية ؟
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
يُفضّل خيط قطني مناسب للون القماش .

## Slide 5
إعداد تنفيذ الغرزة :
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
أ
تجهيز الأدوات و الخامات اللازمة
ب
رسم خط خفيف بقلم الرصاص .
ج
نظم الإبرة بخيط مخالف إذا استعملت الغرزة في التطريز , و بلون القماش إذا استعملت في الخياطة , لكي تظهر الغرزة في التطريز و لا تظهر في الخياطة .

## Slide 6
تجدنا في جوجل

## Slide 7
1
طريقة تنفيذ الغرزة :
يُثبت طرف الخيط بغرزة التثبيت و يُبعد عن مكان التثبيت مسافة طول الغرزة المطلوبة , ثم تُغرز الإبرة على الوجه عند الرقم (1)
الوحدة
10
مهارات يدوية
الخياطة
2
يُعاد غرز الإبرة مرّة أخرى إلى ظهر القماش من مكان التثبيت .
3
تُغرز الإبرة من الظهر إلى وجه القماش على بعد مماثل لمسافة الغرزة الأولى عند الرقم( 3)
4
يُعاد غرزها مرة أخرى ملاصقة لنهاية الغرزة الأولى عند الرقم 1 و تخرج عند الرقم 4
5
يُكرّر العمل مع مراعاة استقامة السطر و انتظام الغرز بحيث يلامس بعضها بعضاً, بمعنى أن تبدأ الغرزة التالية من المكان الذي انتهت عنده الغرزة السابقة .

## Slide 8
نشاط
1
قارن بين غرزة المكينة الآلية و غرزة المكينة اليدوية
ممممالففضيال
أنهما للخياطة و التثبيت
أوجه الشبه
غرزة المكينة اليدوية
تكون متصلة من الأمام و أما من الخلف فهي تشبه غرزة الفرع البسيط .
غرزة المكينة الآلية
تكون متصلة مع بعضها من الأمام و الخلف .

## Slide 9
انتهى الدرس