## Slide 1
غرزة البطانية

## Slide 2
تعريفها
غرزة البطانية
من غرز التطريز يتم تنفيذها غالباً على أطراف المفارش أو البطانيات او الملابس , لمنع تنسيل خيوطها و إضفاء الشكل الجمالي عليها .
الوحدة
10
مهارات يدوية
التطريز

## Slide 3
استعمالات غرزة البطانية
الوحدة
10
مهارات يدوية
التطريز
أ
تزيين المفارش والملابس
ب
تجميل حافات الأقمشة السميكة والبطانيات للمحافظة عليها من التنسيل
ج
تثبيت قطعة خارجية على قماش أساس بفرض التجميل كقطع (الأبليك) خاصة أقمشة الجوخ

## Slide 4
تجدنا في جوجل

## Slide 5
إعداد تنفيذ الغرزة :
الوحدة
10
مهارات يدوية
التطريز
أ
تجهز قطعة قماش مع الإبر و الخيوط .
ب
يُرسم خطان متوازيان بينهما مسافة نصف سم تقريباً في وسط القطعة .
ج
نظمي الخيط في الإبرة .

## Slide 6
1
طريقة تنفيذ الغرزة :
يُثبت الخيط بغرزة التثبيت على ظهر القماش في الخط الأسفل . ثم تُخرج الإبرة على الوجه عند الرقم (1)
الوحدة
10
مهارات يدوية
التطريز
2
تترك مسافة مناسبة من القماش , ثم تغرز الإبرة عمودياً من الخط العلوي عند الرقم (2) إلى الخط السفلي عند الرقم (3)بحيث تمر فوق الخيط .
3
يعاد غرز الإبرة من الخط العلوي إلى الخط السفلي و تمرر فوق الخيط مرة أخرى مع ترك المسافة نفسها.
4
تكرر الغرزة على أبعاد متساوية حتى النهاية , ثم يُثبت الخيط فيتكون الشكل النهائي للغرزة

## Slide 7
قد تستخدم غرزة البطانية لتجميل أطراف القطعة و حمايتها من التنسيل حتى تصبح نظيفة و جذابة
و في هذه الحالة نتبع الخطوات الآتية :
الوحدة
10
مهارات يدوية
التطريز
أ
يُثنى طرف القطعة مسافة ½ سم ثم يُثنى مرة أخرى بمقدار 1سم , و يُثبت بالدبابيس .
ب
تُخاط الثنية بغرزة السراجة .
ج
تُطرز بغرزة البطانية على طرف الثنية بلون يتناسب مع لون القطعة .

## Slide 8
انتهى الدرس